## Slide 1
INSTYTUT BUDOWNICTWA MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ W TYLICZU
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ŚCIEKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ZABUDOWIE ROZPROSZONEJ
Andrzej Jucherski
Andrzej Walczowski

## Slide 2
Specyfika przestrzennej organizacji siedlisk ludzkich na terenach wiejskich Polski generalnie nie sprzyja realizacji spójnych programów wodno-kanalizacyjnych.
Utrwala to bezkarne, niezgodne z obowiązującymi przepisami, zwyczaje odprowadzania (usuwania) ścieków, w sposób zagrażający lokalnym ekosystemom, a przez to ludzkiemu zdrowiu.

## Slide 3: ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

## Slide 4
Ogromny zakres potrzeb w sanitacji wsi polskiej i wynikające z tego problemy ekonomiczne, techniczno-funkcjonalne, jak również ekologiczne sprawiają, że wielkoobszarowe kanalizacje zbiorcze z tzw. centralnymi oczyszczalniami ścieków (typu miejskiego) nie mogą być w warunkach wsi polskiej nadal powszechnie obowiązującą regułą, chociaż te właśnie systemy uznane są - z wielu bardzo istotnych względów - za najbardziej skuteczne w ochronie środowiska przyrodniczego.

## Slide 5
Istnieje więc potrzeba dalszego udoskonalania szczegółowych rozwiązań technologicznych do oczyszczania ścieków w układach lokalnych i indywidualnych, które – poprzez zastosowanie wysokoefektywnych urządzeń wykonawczych i ułatwionych procedur obsługowych – będą w stanie spełnić obowiązujące wymagania również i w trudnych, zasadniczo odmiennych od miejskich, warunkach wiejskiej gospodarki ściekowej, szczególnie na obszarach o zabudowie rozproszonej.

## Slide 6
Wkładem IBMER – GCB w Tyliczu do prac badawczo-rozwojowych dotyczących lokalnych i indywidualnych urządzeń do oczyszczania ścieków jest koncepcja tzw. quasi naturalnych instalacji (nature-like systems), wspomaganych specjalistycznym, technicznym wyposażeniem dozująco-sterującym.

## Slide 7: PRZYKŁAD KOMPLETNEJ KONFIGURACJI URZĄDZEN W CIĄGU TECHNOLOGICZNYM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

## Slide 9
CO TO SĄ TECHNOLOGIE ”DOPASOWANE” I DLACZEGO ICH POTRZEBUJEMY ?
TECHNOLOGICZNE ”DOPASOWANIE”
OZNACZA, ŻE W KAŻDYM POJEDYNCZYM PRZYPADKU NALEŻY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ, KTÓRE UMOŻLIWIĄ :
ROZWIJANIE EFEKTYWNYCH PROJEKTÓW ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIĄZYWANIA LOKALNYCH PROBLEMÓW,
OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY MOŻE NIE W FAZIE PLANOWANIA, LECZ W FAZIE INWESTOWANIA, A TAKŻE OSZCZĘDZANIA NA KOSZTACH BIEŻĄCYCH,
TWORZENIE MIEJSC PRACY W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ
”DOPASOWANE” TECHNOLOGIE
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENACH WIEJSKICH NIE POWINNY PREFEROWAĆ ROZWIĄZAŃ SCENTRALIZOWA- NYCH, KTÓRE SĄ BEZ WĄTPIENIA CELOWE W DUŻYCH AGLOMERACJACH, NIE SĄ JEDNAK NAJKORZY-STNIEJSZE DO ZASTOSOWANIA NA OBSZARACH WIEJSKICH O NIEWIELKIEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA ZARÓWNO Z TECHNICZNEGO, JAK I Z FINANSOWEGO PUNKTU WIDZENIA.
”DOPASOWANE” TECHNOLOGIE
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENACH WIEJSKICH NIE POWINNY PREFEROWAĆ ROZWIĄZAŃ SCENTRALIZO- WANYCH, KTÓRE SĄ BEZ WĄTPIENIA CELOWE W DUŻYCH AGLOMERACJACH, NIE SĄ JEDNAK NAJKORZY- STNIEJSZE DO ZASTOSOWA- NIA NA OBSZARACH WIEJSKICH O NIEWIELKIEJ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA ZARÓWNO Z TECHNICZNEGO, JAK I Z FINANSOWEGO PUNKTU WIDZENIA.

## Slide 10: Złożone procesy oczyszczania ścieków przebiegają tu w trakcie wielokierunkowej filtracji w mineralnych ośrodkach porowatych, w różnorodnych, odpowiednio skonfigurowanych złożach gruntowo-roślinnych, charakteryzujących się, m. innymi, szczególnie pożądaną w warunkach wiejskich bezwładnością technologiczną.

## Slide 11
Koncepcja IBMER w Tyliczu przewiduje pełne III-stopniowe usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków (Szpindor, 1992), przy dodatkowo znaczącym udziale stopnia IV (odnowa wody), z rolniczym zagospodarowaniem wybieranych okresowo osadów na miejscu ich powstawania.

## Slide 12: Konfiguracja oczyszczalni ścieków typu IBMER w Tyliczu

## Slide 13
Osadnik przepływowy

## Slide 14
Wstępne (mechaniczne) procesy oczyszczania przebiegają w wielokomorowych osadnikach przepływowych, przy czym względy ekonomiczne oraz preferowany przez IBMER gospodarczy system ich budowania, uzasadnia wybór gotowych betonowych kręgów studziennych, szczelnie łączonych i starannie zakonserwowanych.

## Slide 15: OSADNIK PRZEPŁYWOWY Z KRĘGÓW BETONOWYCH

## Slide 16: ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW

## Slide 17
Złoża o przepływie pionowym ścieków

## Slide 18
Złoża o przepływie pionowym, dzięki zastosowaniu specjalnego, deszczownianego sposobu zadawania porcji ścieków na powierzchnię złoża, wielowarstwowej strukturze jego wypełnienia, a także zastosowaniu transparentnych zadaszeń, spełniających rolę kolektorów słonecznych, pozwalają osiągać znaczące sprawności mineralizacji zanieczyszczeń typu węglowego (ponad 80 % BZT5 i ponad 75 % ChZT), ponad 65 %-towe zatrzymanie zawiesin, a także ponad 50 %-tową nitryfikację jonów amonowych.

## Slide 19
Złoże o przepływie pionowym ścieków

## Slide 20: Układ tryskaczy złoża o pionowym przepływie ścieków

## Slide 21: Złoże o przepływie pionowym ścieków

## Slide 22
  Etapy wykonania keramzytowego złoża o pionowym przepływie ścieków

## Slide 23
Złoża o przepływie poziomym ścieków

## Slide 24
Proponowane przez IBMER rozwiązania złóż gruntowo-roślinnych o poziomym przepływie ścieków są adaptacją podobnych obiektów do oczyszczania ścieków typu bagiennego, zwanych w nomenklaturze zagranicznej, jako constructed wetlands.
W odróżnieniu od złóż o pionowym przepływie ścieków, w których dominują procesy mineralizacji tlenowej, złoża filtracyjne o przepływie poziomym są typowym reaktorem przemian beztlenowych.

## Slide 25: ZŁOŻE ROŚLINNO GRUNTOWE O POZIOMYM PRZEPŁYWIE ŚCIEKÓW

## Slide 26
Oczyszczalnia w Muszynce gm. Krynica-Zdrój

## Slide 27
Oczyszczalnia w Roztoce gm. Gródek n. Dunajcem

## Slide 28
Stokowe złoża trawiasto glebowe

## Slide 29
Stokowe złoża trawiasto-glebowe to oryginalny pomysł IBMER w Tyliczu w postaci bardzo skutecznych i jednocześnie estetycznych roślinnych pasów, przy których budowie wykorzystuje się naturalną konfigurację spadków terenowych, a poprzez specjalne wyprofilowanie ich dna i dobór mieszanki wypełnienia uzyskuje się pożądaną prędkość filtracji.
W układach instalacji oczyszczających są one bardzo skutecznym reaktorem w procesach mineralizacji substancji węglowych, zwiększając sprawność zmniejszania wskaźników tlenowych zanieczyszczeń określonych przez BZT5 do ponad 95 % i do ponad 85 % w przypadku ChZT, zarówno w okresach letnich jak i zimowych. Złoża te mają znaczący wpływ na intensyfikację procesów nitryfikacji do poziomu 93 – 99 %, niezależnie od pory roku, i zapewniają w oczyszczalni wysoką wydajność usuwania azotu całkowitego dochodzącą do 96 % - w warunkach letnich i 54 % - w warunkach zimowych, gdy temperatura oczyszczanych ścieków spada nawet poniżej 30C.

## Slide 30: STOKOWE ZŁOŻE ROŚLINNO-GRUNTOWE

## Slide 31: Stokowe złoża trawiasto-glebowe w IBMER GCB Tylicz

## Slide 32: Instalacja w Krynicy- Słotwinach

## Slide 33
Zagospodarowanie odcieków

## Slide 34
Koncepcja IBMER przewiduje „bezodpływowe„ zagospodarowanie oczyszczonych odcieków poprzez ich rolnicze wykorzystanie w technicznie przystosowanym układzie sorpcyjnym użytku trawiastego (płytkie układy rozsączające), który może być poprzedzony oczkiem wodnym, dodatkowo estetyzującym gospodarstwo.

## Slide 38: PRZYKŁAD UKŁADU DYSTRYBUCYJNO-ROZSĄCZAJACEGO DO ODBIORU I KOŃCOWEGO DOCZYSZCZANIA ODCIEKÓW

## Slide 39: Instalacja w Muszynce gm. Krynica Zdrój

## Slide 41
Oczyszczalnia w Roztoce gm. Gródek n. Dunajcem

## Slide 42
Instalacja w IBMER GCB

## Slide 43
Rośliny wykorzystywane do nasadzeń na złożach.

## Slide 44: Oczyszczalnia d;la szkół

## Slide 46
Zaprezentowane rozwiązania umożliwiają pełną i całoroczną ochronę środowiska przyrodniczego i są szczególnie przydatne na terenach przyrodniczo cennych, pozbawionych możliwości budowy konwencjonalnych systemów kanalizacyjnych.
Prezentowany przez IBMER – GCB w Tyliczu autorski system zagrodowych i lokalnych instalacji oczyszczających ścieki bytowe jest specyficzną, kompleksową i efektywną propozycją wdrożeniową adresowaną do gospodarstw rolniczych, do gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych w szczególności, zlokalizowanych na obszarach wiejskich o zabudowie luźnej i rozproszonej.

## Slide 47
Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają budowę takich instalacji ze znaczącym udziałem pracy własnej rolników – inwestorów, wykonywanej pod nadzorem, a zamiar budowy wymaga zgłoszenia do Starostwa i uzyskania zgody na eksploatację w Gminie.

## Slide 48
Nasz adres:
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
GÓRSKIE CENTRUM BADAŃ I WDROŻEŃ w Tyliczu
33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 25A
Tel. (018) 471 13 13
e-mail: ibmerkrynica@pro.onet.pl
www.ibmer.org.pl